# MERKBLATT

November 2008, ersetzt September 2006

PRODUKTNAME	Interieur 5 Zwischen- und Schlußanstrich

(Interiør 5 mellem- og finishmaling)

# PRODUKTBESCHREIBUNG

Typ: Acryldispersionsfarbe

Flügger Interieur 5 Zwischen- und Schlußanstrich ist eine schnelltrocknende Acryldispersionsfarbe mit besonders guten Auftragungseigenschaften. Ausgezeichnetes Zusammenfließen und guter Deckkraft.

Sichert ein gleichartiges Aussehen und – wenn als Zwischenanstrich verwendet – eine gute Haftfähigkeit der nachfolgenden Behandlung. Geeignet für sowohl trockenes als auch nasses Schleifen. Ergibt eine volle, matte Emailartige Oberfläche, die im Vergleich mit Farben derselben Glanzstufe strapazierfähig und reinigungsfreundlich ist. Isoliert nicht gegen Durchschlag von wasserlöslichen Farbstoffen, Wasserflecken und Nikotin und auch nicht gegen Durchschlag von Ästen und/oder harzhaltigem Holz.

# PRODUKTVERWENDUNG

Wird drinnen als Zwischenanstrich auf früher behandeltes Holzwerk und rostgeschutztes Eisen und Metall unter sowohl Acryl- als auch Alkydfarbe verwendet.

Auch als Schlußanstrich an früher behandelte Holzdecken und auf Holzpaneelen geeignet.

Darüber hinaus auch gut geeignet an z.B. gespachtelte und/oder mit Vlies bekleidete Wände, wo eine matte Oberfläche und ein schönes Finish gewünscht ist.

Die Unterlage muss rein, trocken, tragfähig und für Malerbehandlung geeignet sein.

Reinigung vor Neuanstrich mit Fluren 37 Grundreiniger. Blanke Oberflächen mattschleifen. Mit Pinsel, Roller oder Spritze auftragen.

NB! Beim Anstrich von Profilbrettern und ähnlichen Gegenständen ist es zu erwarten, dass bares oder unbehandeltes Holz hervortritt und sichtbar wird – mit der Zeit. Es beruht darauf, dass das Holz sich zusammenzieht, z.B. im Winter bei niedriger Luftfeuchtigkeit.

NB! Auf saugende oder leicht abkommende Unterlagen Flügger Interior Grundanstrich verwenden. Neulich gespachtelte Wände mit Flügger Tiefgrund grundieren.

TECHNISCHE DATEN

| Spez. Gewicht: | 1,40 kg/Liter |
| --- | --- |
| Glanz: | Matt, Glanz 5 |
| Füllstoff: | Gew.%: 55 Vol.%: 39 |
| Ergiebigkeit: | Ca. 8 m²/Liter |
| Auftragungstemperatur: | Mindesttemperatur bei Auftragung und Trocknen/Erhärtung: +5( C. Max. Luftfeuchtigkeit 80 % RF. |
| Trockenzeit bei 20°C, 60 % RF: | Berührungstrocken: | 1 Stunde |
|  | Trocken für Wiederbehandlung: | Weiß: Ca. 4 Stunden |
|  | Trocken für Wiederbehandlung: | Base 3: Ca. 12 Stunden |
|  | Durchgehärtet: | Mehrere Tage |
| Verdünnung: | Wasser |
| Reinigung von Werkzeug etc.: | Wasser |
| Aufbewahrung: | Kühl, frostfrei und dicht verschlossen |

Umwelt und Sicherheit:			Sicherheitsregeln 1993: 00-1

2008-11-11/lema

Die Flügger Gruppe

Flügger Beratung, Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre    Telefon +45 7630 3380    Fax: +45 7630 3389

Immer sicherstellen, dass dieses Produktmerkblatt die späteste Ausgebung ist. Die Produkteigenschaften können sich mit der technologischen Entwicklung ändern. Alle Auskünfte sind auf geltendem Gesetz, Laboratoriumsprüfungen und praktischer Erfahrung basiert.