# MERKBLATT

September 2009, ersetzt März 2009

PRODUKTNAME	Flügger Holzöl Classic				(Flügger Træolie Classic)

# Produktbeschreibung

Typ: Alkydöl

Klassisches Holzöl, das besonders gut in das Holz einzieht und Austrocknung und Rissbildung entgegenwirkt. Hebt den Eigencharakter des Holzes hervor und ergibt eine wasserabweisende Oberfläche. Hemmt Schimmel und Bewuchs.

Produktverwendung

Für einfache Behandlung von u.a. Holzterrassen, Zäunen und Gartenmöbeln aus druckimprägniertem Holz und dunkle, wetterbeständigen Holzsorten. Terrassen aus nicht-imprägniertem Kiefer, Fichte und Lerche sind weniger geeignet für Ölbehandlung; die Haltbarkeit wird wesentlich reduziert, die Oberfläche wird schneller grau, und es gibt ein erhöhtes Risiko für Schimmel und Bewuchs.

Flügger Holzöl Classic findet sich sowohl in farblosen als auch in pigmentierten Abtönungen.

Im Allgemeinen geben farblose Behandlungen eine kürzere Haltbarkeit als pigmentierte Nuancen.

Die Unterlage soll rein, trocken, tragfähig, saugend und mit Lack oder Farbe nicht früher behandelt sein. Rohes mit Schimmel und Bewuchs infiziertes Holz vorher mit Flügger Fassaden Anti-green behandeln. Verwitterte Kiefer, Fichte und druckimprägniertes Holz mit Flügger Terrassenreiniger A reinigen. Verwittertes exotisches Holz mit Flügger Teak- und Holzreiniger B reinigen.

Schon geöltes Holz direkt nach Reinigung und Abschleifung behandeln.

Vor Gebrauch sorgfältig durchrühren. Mit Pinsel oder Stiwex Schuer- und Ölungswerkzeug auftragen.

Behandlung wiederholen, evtl. nass-im-nass, bis das Holz satt ist und gleichartig ohne Lackschichtbildung erscheint. Kann nach Durchtrocknung mit anderen Farbtypen überstrichen werden.

NB! Feuchtigkeit des Holzes vor Anstrich soll folgende Angaben nicht überschreiten:

- Fenster und Türe: 12% +/- 3

- Dachüberstände, Zäune und Täfelung: 18%

Kann bei niedrigen Temperaturen aufgetragen werden, sogar unter dem Gefrierpunkt, wenn die zu behandelnde Oberfläche trocken ist, und es kein Risiko für Kondensation gibt.  Mit dem Produkt getränkte Lappen können sich selbstentzünden. Mit Wasser tränken oder destruieren.

Geölte Oberflächen nach Bedarf unterhalten, normalerweise 1-2 Mal im Jahr, bevor die Oberfläche grau und ausgemergelt wird.

TECHNISCHE DATEN – farblos

| Spez. Gewicht: | 0,85 kg/Liter |
| --- | --- |
| Füllstoff: | Gew.%: 34 Vol.%: 30 |
| Ergiebigkeit: | Gehobeltes Holz: 8-10 m²/Liter |
|  | Gesägtes Holz: 4-5 m²/Liter |
| Auftragungstemperatur: | Min. +10( C |
| Trockenzeit bei 20°C, 60 % RF: | Berührungstrocken: | 6 Stunden |
|  | Trocken für Wiederbehandlung: | 12 Stunden |
|  | Durchgehärtet: | Mehrere Tage |
| Verdünnung: | Unverdünnt verwenden |
| Reinigung von Werkzeug etc.: | Grundreinigungsmittel |

Umwelt und Sicherheit:			Sicherheitsregeln 1993: 2-1

2009-11-13/lema

Die Flügger Gruppe

Flügger Beratung, Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre    Telefon +45 7630 3380    Fax: +45 7630 3389

Immer sicherstellen, dass dieses Produktmerkblatt die späteste Ausgebung ist. Die Produkteigenschaften können sich mit der technologischen Entwicklung ändern. Alle Auskünfte sind auf geltendem Gesetz, Laboratoriumsprüfungen und praktischer Erfahrung basiert.