# MERKBLATT

September 2008, ersetzt November 2006

PRODUKTNAME	Flügger 377 Rollenkleber 			(Flügger 377 Rulleklæber)

# PRODUKTBESCHREIBUNG

Typ: Gewebekleber.

Flügger 377 Rollenkleber ist ein transparent trocknender PVA-verstärkter Kleber.

# PRODUKTVERWENDUNG

Zum Verkleben von leichten Glasfasergeweben und Vlies innen. Ferner geeignet für Verkleben von leichten Textilwandbekleidungen mit Papierrückseite samt Non-Wowen Wandbekleidungen. Auch für Verklebung von Flügger Struktur.

Nur in trockenen Räumen verwenden.

Die Unterlage muss rein, trocken, tragfähig und zum Wandbekleidungsverklebung geeignet sein. Saugenden Untergrund mit Flügger Tiefgrund grundieren.

Glänzenden Untergrund mit Uni-plast Zwischenanstrich grundieren.

Mit langflorigem Roller in ebener Schichtdicke auftragen in der Breite von ein Paar Bahnen.

Vor Verkleben von feuchtigkeitsempfindlichen Bekleidungen den Kleber ein Wenig auf der Wand abdampfen lassen, d.h. ein bisschen trocknen.

NB! Helle Wandbekleidungen fordern einen gleichfärbigen Untergrund.

Flügger 377 in 120 Liter Verpackung

Bei niedrigen Temperaturen wird das Erzeugnis dicker und schwer aufzupumpen. Deshalb ist Aufbewahrung in temperiertem Umfeld wichtig (ca. 20°C).

Wahl von Düse bei Verwendung von Graco Spritzanlage Ultramax 695, 795, 1095 oder Mark V: Wir empfehlen Düse Nr. 517,519, alternativ 521 für grosse Aufgaben.

TECHNISCHE DATEN

| Spez. Gewicht: | 1,02 kg/Liter |
| --- | --- |
| Füllstoff: | Gew.%: 19 Vol.%: 16 |
| Ergiebigkeit: | 4-5 m²/Liter |
| Auftragungstemperatur: | Mindestens +15( C |
| Reinigung von Werkzeug etc.: | Sofort mit heißem Wasser |
| Aufbewahrung: | Kühl, frostfrei und dicht verschlossen |

Umwelt und Sicherheit:			Sicherheitsregeln 1993: 00-1

2008-09-30/lema

Die Flügger Gruppe

Flügger Beratung, Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre    Telefon +45 7630 3380    Fax: +45 7630 3389

Immer sicherstellen, dass dieses Produktmerkblatt die späteste Ausgebung ist. Die Produkteigenschaften können sich mit der technologischen Entwicklung ändern. Alle Auskünfte sind auf geltendem Gesetz, Laboratoriumsprüfungen und praktischer

Erfahrung basiert.